## Slide 1
Půda a voda v krajině

## Slide 2: Půda
Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.
neobnovitelný přírodní zdroj
tvorba půdy je velmi pomalá
degradace či destrukce rychlá a často nezvratná

## Slide 3: Půda:
Je médium pro růst rostlin
Je stabilizátorem globálních
ekosystémů
Zadržuje vodu v krajině
Je filtračním prostředím pro
podzemní a povrchovou vodu
Je životním prostorem pro
všechny suchozemské
organizmy
Je prostorem pro lidské aktivity
Je zdrojem neobnovitelných
surovin
Je archivem dějin přírody
a lidské činnosti a další …

## Slide 4: Funkce půdy
Produkční funkce
- fixace a výživa rostlin
Ekologické funkce půdy
- infiltrace vody do půdy
- filtrace vody, zadržování a akumulace vody
- ukládání živin
- transformační a asanační funkce půdy
- transportní funkce
- uchování informací o změnách klimatu a vegetace

## Slide 5
Vliv lidské činnosti na půdu
Blokování funkcí půdy důležitých pro ekologii krajiny
Destrukce půdy
Postupná destrukce půdy
Snižování půdní úrodnosti
Eroze půdy
Hnůj a hnojiva
Čistírenské kaly
Těžba štěrku
Zhutnění
Postupné mizení farem
Pesticidy & herbicidy
Destrukce půdy
Změny struktury půdy
Snížení úrodnosti půd
Zakrytí půdy
Rozklad humusu
Akumulace/
kontaminace
Těžké kovy
Kontaminace půd a podzemních vod aplikovanými chemikáliemi a atmosférickými spady
Změny ve složení půd
Nepříznivý dopad na organizmy žijící v půdě
Acidifikace
Uvolnění toxických sloučenin
Kyseliny
Difúzní znečištěné pevnými částicemi
Persistentní sloučeniny
zasolení

## Slide 6: Stav půdy v ČR
V ČR výrazně lepší podklady a informace než v jiných státech EU.
Od roku 1937 ubylo téměř 800 tisíc ha zemědělské půdy.
V posledních letech se úbytky zástavbou zrychlují; ubývají nejkvalitnější půdy.
Nejzávažnější degradace: vodní eroze – ohroženo 50 % zemědělských půd, vážně poškozeno 450 000 ha
Utužení: na 40 % zemědělské půdy - omezena infiltrace a retence, zrychlený odtok…
Půdy nejsou intoxikovány a kontaminovány.

## Slide 7
Degradace půdy
Ztráta organické hmoty
Zhoršení půdní struktury
Omezení infiltrace vody
Zrychlení povrch. odtoku
Vodní eroze
Utužení půdy
Každý jednotlivý degradační proces vyvolává obvykle řetězovou reakci → projevy dalších degradačních procesů poškozujících půdu...
Příklad:

## Slide 8: Význam půdy při hospodaření s vodou
Půda v dobrém stavu je schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny, a tím tlumit výskyt povodní i sucha.
nutnost ochrany mimoprodukčních funkcí půd
1 ha hluboké černozemě může akumulovat až 3500 m3 vody

## Slide 9: Vlastnosti půdy ovlivňující hospodaření s vodou
- hloubka půdního profilu,
- pórovitost půdy,
- utužení půdy,
- obsah organické hmoty,
- struktura půdy a stabilita agregátů,
- poškození půdy erozí,
- funkční x poškozené meliorace aj.
Tyto vlastnosti ovlivňují:
- infiltraci vody do půdy
- akumulaci a retenci vody v půdě

## Slide 11
Charakteristiky zemědělských půd z hlediska jejich retence a způsobu hospodaření
Celková možná kapacita (retenční schopnost) zemědělských půd v ČR:
8 400 000 000 m3 vody
Skutečný stav vzhledem k poškození erozí, utužení půd, dehumifikaci a ztrátě biologické aktivity půd:
5 040 000 000 m3 vody
Rozdíl 3 360 000 000 m3 vody

## Slide 12
Při dodávání organické hmoty do půdy dle pokynu www.organickahmota.cz, aplikaci POT (půdoochranné technologie), podpoře víceletých pícnin apod.) lze očekávat zlepšení stavu (z původních 5 040 000 000 m3 vody):
Do roka: 6 500 000 000 m3 vody
Do tří let: 6 800 000 000 m3 vody
Do deseti let: 7 100 000 000 m3 vody
Odhad dopadů optimalizace hospodaření na retenční schopnost půdy
Nejvyšší efekt hned po aplikaci zlepšujícího opatření v prvním roce.

## Slide 13
Zábor půdy - historie
Ztráta retenční kapacity záborem
Od roku 1938 se díky záborům zemědělských půd snížila retenční kapacita krajiny ČR
o cca 2,4 miliardy kubíků vody
od roku 1950 se rozloha měst zvýšila cca o 78 %
celkový úbytek zemědělské půdy od roku 1927 činí 846 tis. ha, tj. 20 % zemědělské půdy
k největším úbytkům docházelo v období 50. – 70. let 20. st. v důsledku záboru zemědělské půdy pro stavební a důlní činnost

## Slide 14
Nepropustné překrývání povrchu
Členské státy přijmou vhodná opatření pro omezení
nepropustného překrývání povrchu nebo tam, kde
nepropustné překrytí povrchu má být provedeno, pro
zmírnění jeho účinků, zejména pomocí využití takových
technologií výstavby a stavebních výrobků, které umožní
zachování co největšího množství těchto funkcí

## Slide 15: Z ročního úbytku zemědělské půdy cca 12 – 15 ha (př. v roce 2007 v rozsahu 5 226 ha) bylo:
15,0 % pro bytovou výstavbu
23,7 % pro průmyslovou výstavbu
25,5 % pro těžbu nerostů
11,8 % pro dopravu a sítě
3,6 % pro vodní hospodářství
4,9 % pro rekreaci a sport
7,8 % pro následné zalesnění
7,7 % pro ostatní

## Slide 16
Expanze zastavěného území
(blokování vodních a geochemických cyklů)

## Slide 18: Typický vývoj území za deset let

## Slide 21: Činnost oddělení
Zajištění vývoje, provozu, vyhodnocování událostí a zpracování údajů z databáze webového portálu „Monitoring eroze zemědělské půdy“ na základě Příkazu č. 15/2012 ministra zemědělství.
Monitoring eroze zemědělské půdy

## Slide 22: Činnost oddělení
Monitoring eroze - škody na zemědělské půdě
Monitoring EZP

## Slide 23: Činnost oddělení
Monitoring eroze – škody na vodních útvarech
Monitoring EZP

## Slide 24: Činnost oddělení
Monitoring eroze - škody v intravilánu obcí
Monitoring EZP

## Slide 25: Činnost oddělení
Monitoring eroze – škody na komunikacích
Monitoring EZP

## Slide 26: Činnost oddělení
Monitoring eroze - účinnost půdoochranných technologií v rámci DZES 5 (GAEC 2)
Monitoring EZP

## Slide 27: Činnost oddělení
Vývoj a provoz Protierozní kalkulačky jako komplexního nástroje pro podporu rozhodování v oblasti protierozní ochrany půdy pro zemědělce a zemědělské poradce.
„Protierozní kalkulačka“

## Slide 29
Ověřené technologie -
výsev do předplodiny
(Svazenka vratičolistá)

## Slide 31
Obsah organické hmoty
Bez ponechání organické hmoty
S ponecháním organické hmoty
Pozitivně ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy a hospodaření půdy s vodou (zlepšuje produkční i mimoprodukční funkce půdy).

## Slide 33: Obsah vody v půdy: konvenční versus ochranné hospodaření
FAO. 2005. The importance of soil organic matter: Key to drought-resistant soil and sustained food and production. Soil Bulletin 80. Rome.

## Slide 34
Hnůj
Kompost
…
Zelené hnojivo
Posklizňové zbytky
Klima
Textura
Orba
Organické zbytky
C stabilní
C aktiv
Rychlá mineralizace uhlíku
Humifikace
Pomalá mineralizace aktivního půdního uhlíku
Kontrola stavu půdy a její ochrana
Opatření k ochraně půdy – modely bilancování OL
Výpočet - Bilance OL v rámci zemědělského podniku

## Slide 35: Organická hmota v půdě
Zdravá půda je odolnější, má vyšší infiltrační a retenční schopnost. ZADRŽÍ VÍCE VODY. Půda tak lépe odolává klimatickým extrémům.
Každé 1% organické hmoty v půdě – zvýší půdní retenci o více než 35 000 litrů na hektar.
Prevence proti povodním

## Slide 36
Úvod stránek

## Slide 37
Výpočet bilance on-line bez přihlášení

## Slide 38
Výběr půdního bloku

## Slide 39
Výběr plodiny a hnojiva

## Slide 40
Výpočet bilance

## Slide 41
nejúčinnější protierozní ochrana
vyžaduje půdu s dobrou strukturou, neutuženou a lehce zpracovatelnou s důrazem na včasné setí
používá se secí stroj s kotoučovými secími botkami
během zimy vymrzající meziplodina (hořčice bílá, svazenka vratičolistá) odumře a kukuřice se na jaře vysévá do půdy pokryté mulčem vzniklého z porostu vymrznuté meziplodiny.
asi 20 dní před vysetím kukuřice se aplikuje přijatelný herbicid (glyfosát)
Přímé setí kukuřice do vymrzlé meziplodiny

## Slide 42: Ozimá meziplodina - hořčice (70%) a pelušky (30%)
sláma předplodiny pšenice ozimé se řádně rozdrtí
následně se organická hmota zapraví do půdy nejlépe diskovým podmítačem
směska se zaseje bezorebným secím stroje a to do 10.9.
na jaře se po úpravě půdy kompaktorem může sít jarní ječmen, kukuřice apod.

## Slide 43: Ozimá meziplodina - žito
na podzim se do 10.9. zaseje do připravené půdy ozimé žito
na jaře se žito sklidí na senáž pro hospodářská zvířata nebo do BPS
následně se provede páskové zpracování půdy (strip – till)
po té se do připravených zpracovaných pásků půdy může sít kukuřice

## Slide 44: Kukuřice setá bezorebným strojem do mulče žita setého. Foto ZEA Sedmihorky

## Slide 45: Vrstevnicově setá kukuřice technologií strip-till do žita sklizeného na senáž
Povrchový odtok nenastal ani po hodině zadešťování přívalovou sřážkou
60 mm/h

## Slide 46: Jarní meziplodina - LOS
na podzim se půda zpracuje orbou nebo bezorebným způsobem
na jaře se provede běžná příprava půdy kompaktorem
LOS (směs 50% jarní pšenice + 50% pelušky) se zaseje co nejdříve
směska se sklidí v červnu na senáž pro hospodářská zvířata nebo do BPS
do LOS (krycí plodina) je zasetý podsev jetelovin nebo jetelotrav

## Slide 47: Letní meziplodina - peluška
sláma předplodiny – obiloviny se odveze z pole pro potřeby ŽV
následně se pozemek řádně podmítne diskovým podmítačem nebo radličkovým kypřičem
peluška se zaseje secím strojem v červenci
na jaře se po desikaci a úpravě půdy kombinátorem může sít kukuřice, jarní obiloviny apod.

## Slide 48: Letní meziplodina - ředkev olejná
sláma včas sklizené předplodiny - obiloviny se řádně rozdrtí
následně se organická hmota zapraví do půdy nejlépe diskovým podmítačem
ředkev olejná se zaseje secím strojem v červenci
po nárůstu organické hmoty ředkve se zapraví do půdy buď radličným pluhem anebo hloubkovým radličkovým kypřičem
jaře se po úpravě půdy kombinátorem mohou sít jarní plodiny

## Slide 49: Letní meziplodina - jílek jednoletý
sláma předplodiny pšenice jarní se řádně rozdrtí
následně se organická hmota zapraví do půdy nejlépe diskovým podmítačem
jílek se zaseje secím strojem v červenci
na jaře se po desikaci a úpravě půdy kombinátorem může sít kukuřice

## Slide 50: Ověřování účinnosti PEO v provozu –setí kukuřice do TTP
okres Havlíčkův Brod
Půdní typ – kambizem modální
Sklonitost – 9°(15 %)
Podzim - trvalý travní porost – na jaře do senáže a desikace
Zpracování půdy a způsob setí - setí do trávy strip till
Výnos v letošním roce 2015 při nepříznivě suchém počasí byl cca 40 t.ha-1

## Slide 51
rušení bývalých hydrografických prvků v krajině (remízky, zatravněné údolnice, mokřady, cestní příkopy atd.)

## Slide 52
1
2
1
2
K.ú. HUBENOV
Opatření ochrany půdy a vody realizovaná v rámci KPÚ
zatravnění
protierozní mez
retenční nádrž

## Slide 56: Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny
Zalesňování zemědělské půdy

## Slide 57: Identifikační systém pro řešení problematiky odvodňovacích zařízení v České republice,
Drenáže velký problém blízké budoucnosti

## Slide 58: Obnažené drény, jejichž působení bylo provedenou revitalizací ukončeno, při realizaci revitalizace vodního toku u obce Domašín okr. Benešov (AOPK, 2009-11). Foto: T.Just

## Slide 61: hladik.jiri@vumop.cz
Děkuji za pozornost
Děkuji za pozornost